## Slide 1: Boiling Water
www.ugm.ac.id
Locally Rooted, Globally Respected
Disusun Oleh :
Gregorius Savio Frahan Reynanta 21/473405/TK/52174
Muhammad Alvin Sofyan 21/477219/TK/52554
Dosen Pengampu : Muslikhin Hidayat S.T., M.T., Ph.D
Maulana Gilar Nugraha, S.T., M.Eng., Ph.D.
Mata Kuliah Dinamika Fluida dalam Teknik Kimia

## Slide 2: Latar Belakang
Boiling water adalah proses yang dapat ditemui industri kimia, salah satunya pada bagian bawah menara distilasi (reboiler). Proses ini dilakukan dengan memanaskan air hingga titik didihnya sehingga berubah fasa menjadi uap. Pada bagian atas menara distilasi terdapat condenser yang akan mengkondensasi balik vapor menjadi liquid.
Dengan melakukan simulasi boiling water menggunakan CFD, kita dapat mengetahui proses terbentuknya vapor di dalam sistem.

## Slide 3: Penjelasan Kasus
Melakukan simulasi terbentuknya fraksi vapor dan persebarannya pada proses pendidihan air dalam bejana berbahan Copper tertutup. Bagian bawah sebagai heater dan atas sebagai condenser
Kondisi Operasi :
Percepatan gravitasi ke arah Y sebesar 9,81 m/s2
Multiphase Model (Volume of Fluid)
Fluida yang digunakan merupakan Water Liquid (Primary Phase) dan Water Vapor (Secondary Phase)
Surface Tention Constant Water Vapor-Liquid (0,072 N/m)
Suhu udara sekitar 273K
Suhu Heater 400K dan suhu Condenser 273K
Kondisi Awal : Suhu Fluida 373K

## Slide 4: Langkah Setting Simulasi

## Slide 5: Pembuatan Geometri
Pilih plane XY dengan satuan dalam meter
Menggambar bejana boiling water dengan sketching
Menggunakan tools Dimension untuk memberi ukuran Lebar 0,04 m dengan Tinggi 0,08 m.
Memberi permukaan pada objek dengan Surface form Sketch pada menu Concept dan apply pada Sketch1 yang telah dibuat

## Slide 6: Mendefinisikan Nama

## Slide 7: Pembuatan Meshing
Edge sizing dilakukan pada heater dan condenser
Ubah element size diubah menjadi 0,0001 m

## Slide 8: Pembuatan Meshing

## Slide 9: Setup Model dalam Fluent

## Slide 10: General
Aliran dalam sistem berupa transient
Percepatan gravitasi ke arah Y

## Slide 11: Model (Multiphase Model)
Terdapat fase vapor dan liquid
Mengisi surface tension coefficient pada water vapor-liquid
Mencentang implicit body force untuk mempertimbangkan gaya akibat multiphase model

## Slide 12: Model (Viscous Model)
Model diubah ke “k-epsilon (2 eqn)”
Near-wall treatment yang dipilih adalah “Enhanced Wall Treatment”
Dipilih “Thermal Effects” pada Enhanced Wall Treatment Optionn
Selain model multiphase dan viscous, model Energy dinyalakan karena terdapat perpindahan panas

## Slide 13: Materials
Menambahkan water-liquid, water-vapor, dan copper

## Slide 14: Boundary Condition

## Slide 15: Initialization
Kondisi awal sistem adalah suhu fluida 373.15 K (titik didih water-liquid) dengan vapor-fraction 0

## Slide 16: Run Calculation
Melakukan kalkulasi dengan time step size 0,0005 s sebanyak 4000 time steps dan iteration sebanyak 15.

## Slide 17: Menampilkan Hasil Simulasi

## Slide 18: Contour
Contour yang ditampilkan merupakan Water-vapor sebagai volume fraction pada liquid.
Plane 1 merupakan body atau letak liquid dalam bejana.

## Slide 19: Hasil Simulasi

## Slide 20: Interpretasi Hasil
Proses pemanasan dilakukan pada heater sehingga uap air terbentuk pada bagian bawah. Uap air cenderung bergerak dari bawah menuju atas karena massa jenis-nya yang lebih ringan dari pada air.
Proses terbentuknya mulai dari bubble-bubble kecil kemudian saling bergabung dan bergerak sampai bagian kondensor. Setelah itu, uap air yang menyentuh kondensor akan terkondensasi menjadi air berfasa liquid.
Terkondensasi menjadi fase liquid

## Slide 21: Interpretasi Hasil
Terbentuknya vapor-fraction serta adanya interaksi fase cair dan uap membuktikan model yang digunakan sesuai yakni multiphase water-liquid water-vapor. Hal ini disebabkan air pada kondisi jenuh mendapat transfer energi dari heater sehingga berubah fasa
Kondisi transient yang dimodelkan membuktikan bahwa pada sistem reboiler condenser mengalami perubahan fase cairan dan uap terhadap waktu

## Slide 22: Kesimpulan
Air dalam kondisi saturated-liquid akan berubah fasa menjadi vapor ketika memperoleh energi dari perpindahan panas heater.
Uap air yang terbentuk melalui proses pemanasan akan bergerak ke atas dan terkondensasi saat mengenai kondensor yang diletakkan di bagian atas
Pada kasus ini, lebih banyak vapor yang terakumulasi di bagian atas daripada yang terkondensasi disebabkan kapasitas pendinginan condenser terlalu rendah. Apabila suhu condenser lebih rendah atau menggunakan bahan yang lebih mampu menyerap panas maka akan lebih banyak vapor terkondensasi balik

## Slide 23: Terima Kasih